## Slide 1
-3135 Phase offset too large
Phase offset too large
Master board 제조사 문의 내용
첫 부팅 시 current feedback 읽었을 때 Zero value(phase offset)이 허용 오차를 넘었을 경우 알람 발생. 이 경우 떨림이나 제어가 잘 안될 수 있음.
Current sensor range: 4%
Automatic amplifier phase offset correction 기능 수행이 제대로 안될 경우
-3135 알람 발생
알람 내용 및 제조사 문의 내용

## Slide 2
-3135 발생 시 조치 사항
모터 케이블 - 컨트롤러에서 모터까지의 전체 케이블 연결을 확인
연결의 일부가 끊어지거나 간헐적으로 연결.
2. 모터 저항 - 모터의 저항을 확인.
3. 컨트롤러 교체 – 1,2번을 먼저 수행한 다음 컨트롤러를 교체하고 문제가 해결되는지 확인
4. 다른 GPL을 시도. - Software 문제가 있는지 제조사로 문의
5. 위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 검사를 위해 컨트롤러 전달.

## Slide 3
답변: Master board, Slave board, power supply, cable, Servo motor
-3135 알람 발생 시 영향을 주는 요인